## Slide 1
ACEROS AREQUIPA · PLANTA PISCO
SGIT-CCTV
Sistema de Gestión de Infraestructura Tecnológica
Videovigilancia y redes industriales · Trenes 1, 2 y 3 de Laminación
Cristhian Rondón
Mantenimiento CCTV y redes industriales
Septiembre 2026
Notes: Presentarse: técnico de mantenimiento CCTV y redes en Laminación. Este sistema nació de lo que se ve en planta todos los días.

## Slide 2
Cuatro preguntas que hoy nadie puede contestar
01
¿Cómo proponemos cámaras con inteligencia artificial
si no sabemos qué modelos tenemos instalados en planta?
02
¿Debemos reinvertir en mejor hardware?
¿Con qué evidencia se sustenta esa compra?
03
¿Las instalaciones actuales son las adecuadas?
¿Hay puertos, PoE y corriente para lo que se quiere instalar?
04
¿Quién nos proporciona esa información?
Hoy: la memoria de cada persona. Eso no es trazabilidad.
Notes: Abrir con estas cuatro preguntas. No presentar módulos todavía. Dejar que la sala note que no las sabe contestar.

## Slide 3
El problema no es la falta de trabajo
Es la falta de información fehaciente sobre lo que ya existe
1
La información vive en la memoria
Cada técnico recuerda su parte. Quien se va, se la lleva.
2
No se sabe qué se pierde al caer un equipo
Cinco cámaras reportadas pueden ser una sola causa.
3
No se puede decidir una compra
Sin inventario no hay cómo sustentar una reinversión.
4
El técnico va a campo a medias
Sin saber si le espera una configuración o un reemplazo.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
3
Notes: Insistir: no es que se trabaje poco. Es que el trabajo no deja rastro reutilizable.

## Slide 4
Un sistema, tres áreas, una sola verdad
Cada una ve lo suyo — y lo que ve, lo puede sustentar
PRODUCCIÓN
Donde están los problemas
Usan las cámaras todos los días
Ven qué zona vital quedó ciega
Siguen el avance de lo que pidieron
Miran y avisan: no ejecutan
MANTENIMIENTO
Donde se decide
Órdenes automáticas y trazabilidad
Van a campo con la información
Responden si una instalación cabe
Sustentan la compra con datos
TI
Donde se valida la red
Verifican capa 1, capa 2 y capa 3
Qué cuelga de qué equipo
Qué IP está en uso y cuál libre
Qué switch segmenta y cuál no
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
4
Notes: Producción pide, Mantenimiento decide, TI valida. El permiso no se hereda del navegador: se relee de la base en cada operación.

## Slide 5
Sobre qué está construido
No es un criterio propio: son las normas que rigen la gestión de activos y de servicio
ISO 14224
Recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento
Preventivo y correctivo NO son módulos distintos: son clases del MISMO evento. Por eso una sola pantalla de órdenes, con su tipo.
ISO 55000
Gestión de activos
El activo se gestiona por su valor y su riesgo a lo largo de toda su vida, no por su precio de compra.
EN 15341
Indicadores de mantenimiento
Define los KPI que se miden: cumplimiento del plan, proporción preventivo/correctivo, tiempos de atención.
ITIL 4
Gestión de servicios de TI
Tres prácticas aplicadas: CMDB (inventario de configuración), Change Enablement (nada cambia sin control) y SLM (plazos por prioridad).
ISO/IEC 27001
Seguridad de la información
Control de acceso por rol, credenciales cifradas, registro de auditoría de todo intento — incluidos los denegados.
RCM
Mantenimiento centrado en confiabilidad
La frecuencia de revisión sale de la consecuencia de la falla, no de una costumbre.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
5
Notes: Si preguntan por qué no hay un modulo de preventivo separado: ISO 14224. Preventivo y correctivo son clases del mismo evento de mantenimiento.

## Slide 6
Todo está interconectado
Primero la energía, luego la red, luego lo que depende de ella
TABLERO
MCC · circuito 15
→
SWITCH CAPA 3
Fortinet · anillo
→
SWITCH CAPA 2
TP-Link · PoE
→
CÁMARA
la que se reporta
«Si el switch pierde el 220, ¿cómo lo restauramos?
Ni siquiera sabemos dónde está el tablero.»
Por eso el tablero eléctrico tiene su propio QR: se escanea con la mano en la llave y dice qué se apaga al bajarla.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
6
Notes: Los capa 3 son los Fortinet del anillo. Los capa 2 son los TP-Link que reparten PoE en tableros y gabinetes pequeños. No es teoría: cambia a qué va el técnico.

## Slide 7
Rotulado normalizado
ANSI/TIA-606-C (2017) — Administración de infraestructura de telecomunicaciones
AA - TIPO - TREN - ZONA - NNN
Ejemplo real: AA-CAM-T2-LECHO-014
El técnico lee el rótulo y ya sabe tren y zona, sin sacar el teléfono.
Código de color de la chaqueta del cable
Naranja — Troncal / uplink entre gabinetes
TIA-606-C
Azul — Cableado horizontal de estación
TIA-606-C
Verde — Cámaras y videovigilancia
TIA-606-C
Amarillo — PoE — ese puerto lleva tensión
Criterio interno
Rojo — Red de proceso: PLC, HMI. No se toca sin Producción
Criterio interno
Negro — Servidores, NVR y equipo de rack
Criterio interno
Lo que exige la norma, y lo que no
El color es RECOMENDADO, no obligatorio.
Lo obligatorio es que exista un estándar interno, documentado y aplicado en TODA la instalación.
Un color a medias es peor que ninguno: enseña a desconfiar del rótulo.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
7
Notes: El sistema valida el código al escribirlo y avisa si el rotulo no cuadra con el arbol de planta. No lo corrige solo: puede que el equipo se haya movido y el rotulo este bien.

## Slide 8
Cada cuánto se toca cada equipo, y por qué
Método CTR — criticidad = frecuencia de falla × consecuencia en producción
A
Lo más exigente
cada 30 días
B
Exigencia media
cada 60 días
C
Puede esperar
cada 90 días
La letra no se elige
Se deriva de lo que Producción declara que se pierde si esa zona queda ciega. Quien conoce el proceso decide la prioridad; el sistema solo la aplica.
Y la instalación también tiene norma
ANSI/TIA-568 · el límite del canal es 90 m de cable horizontal.
Pasado ese metraje el enlace no falla: falla A VECES — y ése es el que nadie diagnostica. El sistema registra el metraje de cada tramo, distingue MEDIDO de ESTIMADO, y avisa del que se pasa. Hoy hay un tramo de 112 m en Tren 1.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
8
Notes: Este es el argumento tecnico mas fuerte con TI: un tramo fuera de norma explica fallas intermitentes que se llevan meses de diagnostico.

## Slide 9
Caso real: Tren 1, hoy
Datos vivos del sistema — no es una maqueta
1
cámara sin imagen
1
incidencia crítica
4
órdenes vencidas
63
canales libres
2
repuestos bajo mínimo
Lo que el sistema responde, y una hoja de cálculo no
Cae el grabador AA-NVR-T1-R01-001 → 1 cámara deja de grabar.
No son cinco averías: es una causa. El sistema separa el equipo que falla de los que quedan sin servicio por él.
La cámara AA-CAM-T1-FX-001 exige tren parado y no hay ventana anunciada: hay que pedirla.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
9
Notes: Estos números son los que están en el sistema ahora mismo. Si preguntan, se abre la pantalla en vivo.

## Slide 10
Escanee esta etiqueta
Es la misma que va pegada en la cámara, en planta
AA-CAM-T1-FX-001
Tren 1 (Laminación)
Cámara · zona crítica · exige tren parado
1
El técnico llega al equipo
No necesita saber su código ni buscarlo en una lista.
2
Escanea con su teléfono
Se abre la ficha del activo, sin instalar nada.
3
Ve lo que necesita ahí mismo
Qué es, cómo se llega, si exige manlift, si ya hay una orden abierta y su historial.
4
Sin credenciales a la vista
La etiqueta está en una puerta: la ficha nunca muestra contraseñas.
Notes: Invitar a la sala a sacar el teléfono y escanear ahora. Es el momento que convierte la presentación en demostración.

## Slide 11
Entren al sistema ahora
Acceso de demostración para esta exposición
Dirección
aceros-arequipa-sgitcctv.up.railway.app
Usuario
admin@acerosarequipa.local
Contraseña
Admin.Pisco2026
Qué verán con esa cuenta
El estado de la planta
La ficha de cada activo
Qué se cae si algo falla
Los indicadores de gestión
El registro de auditoría
En operación real cada persona entra con su propio usuario y su propio rol: el sistema registra quién hizo qué, cuándo y desde dónde.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
11
Notes: IMPORTANTE: escribir aquí el usuario y la clave de la cuenta de invitado ANTES de presentar. No usar la de administrador.

## Slide 12
Nadie se salta un paso
La información es fehaciente porque el sistema no permite que deje de serlo
✓
Cada quien ve lo suyo
Permisos por rol y ámbito por tren.
✓
La autoridad se relee de la base
No se hereda del navegador, en ninguna operación.
✓
El intento denegado queda registrado
Se audita el intento, no solo lo que salió bien.
✓
Una orden no se cierra sola
El cierre exige la firma de quien puede aprobarlo.
✓
Nada se borra sin firma
Retiro y purga son de supervisor, y quedan auditados.
✓
Lo que no se sabe, no se inventa
«Sin declarar» no es «cero» ni «vacío».
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
12
Notes: Aquí está el argumento de control interno. Lo que se declara queda con nombre, fecha y responsable.

## Slide 13
El sistema dice lo que NO sabe
Cualquiera puede enseñar un tablero en verde. Esto es lo que lo hace fiable para decidir una compra.
«No queda ni un puerto libre»
significa
Comprar un switch antes de instalar
«24 puertos sin registrar»
significa
Ir al gabinete y mirar. No cuesta nada
Un recorte que no se dice es una mentira. Si falta un dato, el sistema nombra el dato, dice a quién le toca levantarlo, y no rellena el hueco con un cero.
Notes: Este es el diferenciador frente a cualquier inventario en Excel. Un Excel no sabe distinguir lleno de no se sabe.

## Slide 14
Con qué se mide la gestión
EN 15341 — indicadores de mantenimiento, exportables a Excel en un clic
%
Cumplimiento del plan preventivo
Órdenes ejecutadas sobre programadas. Si baja, el plan es papel.
%
Proporción preventivo / correctivo
Hoy 75 % preventivo. Cuanto más alto, menos apaga-incendios.
%
Atención dentro de plazo (SLA)
Por prioridad: crítica 8 h, alta 24 h, media 72 h, baja 168 h.
%
Órdenes vencidas y su antigüedad
No solo cuántas: desde cuándo, que es lo que duele.
%
Disponibilidad de cámaras por tren
Cuántas están dando imagen sobre el total instalado.
%
Cobertura de la información
Qué porcentaje de fichas está completo, y qué falta en las demás.
Sin muestra suficiente el sistema dice «sin datos», nunca cero. Un indicador inventado es peor que no tenerlo.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
14
Notes: Este es el lenguaje del ingeniero de mantenimiento: con esto se justifica presupuesto y se defiende el area.

## Slide 15
Qué cambia para la planta
De responder con memoria a responder con evidencia
→
Mapeo concreto
Qué hay, dónde está y de qué depende.
→
Menos tiempo buscando
Más tiempo arreglando. El técnico llega sabiendo.
→
Compras sustentadas
Qué está obsoleto y qué no tiene recambio, con datos.
→
Instalaciones viables
Se sabe antes de comprometer si hay puerto, PoE y corriente.
→
Camino hacia IA
Saber qué modelos hay es el paso previo a proponer analítica.
→
Escalable a otras áreas
La misma estructura sirve para hornos y el resto de planta.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
15
Notes: Cerrar este bloque con: esto no reemplaza al técnico, lo respalda.

## Slide 16
Lo que proponemos a continuación
Nada de esto está desarrollado: requiere decisión de la empresa
Monitoreo automático (Zabbix) La incidencia se crea sola cuando un equipo cae; el informe llega al técnico.
Requiere aprobación de TI
Derivaciones internas Enviar un informe a un jefe de línea con estado: pendiente, atendido, devuelto. No es un chat: una derivación pendiente se reclama.
Sin dependencia externa
Integración con SAP Cerrar el círculo con el ERP corporativo y la hoja de ruta que ya exportamos en su formato.
Decisión corporativa
Extensión a otras áreas La misma estructura aplicada a hornos y al resto de la planta.
Definir alcance
Se presentan como propuesta, no como promesa. El sistema ya funciona sin ninguna de ellas.
SGIT-CCTV · Aceros Arequipa — Planta Pisco · Laminación
16
Notes: Dejar claro que no se pide un cheque en blanco: se pide decidir qué se aprueba y qué no.

## Slide 17
«¿Quién nos proporciona
esa información?»
Hoy, nadie. Con esto, el sistema.
Y queda escrito, con nombre y fecha.
Cristhian Rondón · Mantenimiento CCTV y redes industriales · Planta Pisco
Notes: Cerrar con la pregunta del inicio. Después: hay trabajo por hacer y propuestas sobre la mesa. Pedir seguir liderando el proyecto.